Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

СН 457-74

Утверждены Государственным комитетом

Совета Министров СССР по делам строительства 16 января 1974 г.

Нормы отвода земель для аэропортов разработаны Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом гражданской авиации Аэропроект МГА.

Нормы отвода земель для аэропортов согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы - инженеры Р.Т. Смольяков, Ф.В. Бобров (Госстрой СССР), В.И. Черников (институт Аэропроект МГА).

| Государственный комитет Совета Министров СССР по | Строительные нормы | СН 457-74 |
| --- | --- | --- |
| делам строительства (Госстрой СССР) | Нормы отвода земель для аэропортов | ( |

1. Настоящие нормы устанавливают размеры земельных участков для аэропортов.

2. При выборе, отводе и использовании земель  для размещения аэропортов должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений    полезных ископаемых, проведении геологоразведочных,    строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

3. Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных сооружений (управления воздушным движением, радионавигации  и посадки, очистных сооружений) и служебно-технической   территории.

4. Размеры земельных' участков для аэродрома и обособленных сооружений должны устанавливаться по табл. 1.

Внесены Министерством гражданской авиации

Утверждены

Государственным комитетом Совете Министров СССР

по делам строительства

16 января. 1974 г.

Срок

введения

1 апреля 1974 г.

Таблица   1

| Класс аэродрома | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | аэродрома | обособленных сооружений |

А

Б

В

Г

Д

Е

255

200

155

75

40

15

32

28

23

15

12

(

Примечания: 	1. Размеры земельных участков определены

для условий, если  взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт.ст., температура воздуха +30° С), а состав зданий и сооружений - предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов.

При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами.

2. Указанные в табл. 1 размеры   земельных участков установлены   для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом.

5. Размеры земельного участка служебно-технической территории должны устанавливаться по табл. 2.

Таблица 2

Класс аэропорта

Размеры земельного участка

служебно-технической территории, га

I

II

III

IV

V

66

56

36

23

13