СН 494-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нормы потребности в строительных машинах

Дата введения 1978-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП Госстроя СССР).

ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР от 25 апреля 1977 года N 49 по согласованию с Госпланом СССР.

ВЗАМЕН Временных нормативов потребности в строительных машинах, утвержденных Госстроем СССР 29 февраля 1972 года.

При разработке норм учтено достигнутое по сравнению с 1972 годом улучшение использования строительных машин, а также изменение структуры способов механизации и величин физических объемов работ на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы предназначены для расчета потребности строительных министерств и ведомств в основных машинах для сооружения новых объектов, относящихся к соответствующей отрасли народного хозяйства.

1.2. Нормы, приведенные в табл.1-6, установлены на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами министерств и ведомств в ценах, введенных с 1 января 1969 года. Нормами учтена также потребность в машинах производственных предприятий, находящихся на строительном балансе.

Примечание. Потребность в машинах производственных предприятий, находящихся на промышленном балансе, определяется отдельным расчетом.

1.3. Нормы определены исходя из усредненных показателей 1975 года использования машин, структуры способов механизации и физических объемов работ на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ.

1.4. Потребность в строительных машинах - П при выполнении строительно-монтажных работ для отдельной отрасли народного хозяйства или промышленности определяется умножением объема строительно-монтажных работ на соответствующую норму потребности, приведенную в табл.1-6.

где

О - объем строительно-монтажных работ, выполняемый собственными силами, млн.руб.;

Н - норма потребности данного вида машин на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, единицы главного параметра или штуки.

1.5. Потребность в отдельных видах строительных машин - П при осуществлении строительства для нескольких отраслей народного хозяйства или промышленности определяется расчетом по формуле

где У - удельный вес строительно-монтажных работ данной отрасли в общем объеме работ, %.

1.6. При изменении физических объемов работ, приходящихся на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, структуры способов механизации и годовой выработки машин по сравнению с 1975 годом, потребность в машинах, рассчитанная по формуле (1), может быть скорректирована.

Уточненная потребность в этом случае определяется по формуле

где

|  | - коэффициент, учитывающий изменение физического объема работ на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, определяемый делением объема работ на 1 млн.руб. планируемого (расчетного) года на объем работ 1975 года; |
| --- | --- |

|  | - коэффициент, учитывающий изменение структуры способов механизации, определяемый делением удельного веса, %, данного способа работ в общем объеме работ планируемого (расчетного) года на соответствующий показатель 1975 года; |
| --- | --- |

|  | - коэффициент, учитывающий изменение годовой выработки машин, определяемый делением выработки машин планируемого (расчетного) года на фактическую выработку машин 1975 года. |
| --- | --- |

1.7. При необходимости потребное количество отдельных видов землеройных машин, а также стреловых и башенных кранов, рассчитанное по нормам, может заменяться эквивалентным количеством (по производительности) машин других видов, выполняющих аналогичные работы.

2. Порядок расчета потребности в машинах

2.1. Пример расчета потребности в машинах при осуществлении строительства для нескольких отраслей народного хозяйства.

Необходимо определить потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5 куб.м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации, осуществляющей строительство для нескольких отраслей народного хозяйства.

Объем строительно-монтажных работ, выполняемый строительной организацией собственными силами, - 345 млн.руб.

Удельный вес объемов работ, выполняемых для отдельных отраслей в общем объеме строительно-монтажных работ, %:

Промышленное строительство - 59

В том числе:

нефтеперерабатывающая промышленность - 2

угольная промышленность - 9,5

черная металлургия - 19

цветная металлургия - 9,5

промышленность строительных материалов и стройиндустрии - 4,5

легкая и прочие отрасли промышленности - 14,5

Транспортное строительство (железные дороги) - 3,5

Жилищное и культурно-бытовое строительство (в городах с населением до 500 тыс. жителей) - 36

Энергетическое строительство (тепловые электростанции) - 1,5

В соответствии с формулой (2) общая потребность в одноковшовых экскаваторах, куб.м емкости ковша, составит:

2.2. Пример корректировки потребности в машинах при изменении физических объемов работ, приходящихся на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ, структуры способов механизации и годовой выработки машин по сравнению с 1975 годом.

Необходимо скорректировать потребность в экскаваторах одноковшовых с ковшом емкостью до 2,5 куб.м (включая тракторы с навесным экскаваторным оборудованием) строительной организации, выполняющей в планируемом году строительно-монтажные работы для отрасли черной металлургии в объеме 120 млн.руб. при следующих исходных данных.

N

п.п.

Показатель

Единица измерения

1975

год

|  | Планируемый год |
| --- | --- |

Коэффициент изменения

1

Объем земляных

работ на

1 млн.руб. строительно- монтажных работ

тыс.куб.м

180

185

2

Удельный вес земляных работ, выполняемых экскаваторами, в

общем объеме земляных работ

%

40

41,5

3

Годовая выработка экскаваторов на

1 куб.м емкости

ковша

тыс.куб.м

130

136

Потребность в экскаваторах одноковшовых по нормам в соответствии с формулой (1) составляет:

где 1,31 - норма потребности в одноковшовых экскаваторах для строительства предприятий черной металлургии, приведенная в табл.1.

Уточненная потребность в экскаваторах одноковшовых с учетом изменения исходных данных в соответствии с формулой (3) составит:

3. Нормы потребности в машинах на 1 млн.руб.

строительно-монтажных работ

Таблица 1

Промышленное строительство

| N п.п. | Машины | Единица измерения | Нефтеперерабатывающая промышленность | Угольная промышленность | Торфяная промышленность | Черная металлургия | Цветная металлургия | Химическая промышленность | Машиностроение | Лесозаготовительная промышленность | Целлюлознобумажная и деревообрабатывающая промышленность | Промышленность строительных материалов и стройиндустрии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Легкая промышленностьи прочие

отрасли промышленности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Экскаваторы одноковшовые

с ковшом

емкостью до

2,5 куб.м,

включая

тракторы с навесным экскаваторным оборудованием

куб.м

емкости ковша

0,83

0,71

3,38

1,31

1,24

1,63

0,85

1,26

1

0,98

0,66

2

Экскаваторы многоковшовые

шт.

0,11

0,22

-

0,14

0,14

0,09

0,06

0,12

0,09

0,08

0,07

3

Скреперы

куб.м

емкости ковша

1,6

2,17

3,44

2,32

1,72

2,14

2,24

3,19

1

1,2

1,65

4

Бульдозеры

шт.

условной мощности,

100 л.с.

2,76

1,83

3,07

1,85

1,64

1,66

1,49

5,03

2,41

1,28

1,25

5

Автогрейдеры

шт.

0,29

0,26

0,27

0,29

0,24

0,24

0,19

0,96

0,27

0,14

0,24

6

Сваебойное

оборудование

“

0,33

0,12

-

0,32

0,19

0,18

0,33

0,3

0,13

0,16

0,12

7

Бурильные и

бурильно-

крановые

машины

“

0,23

0,08

-

0,32

0,23

0,29

0,33

0,22

0,04

0,12

0,18

8

Краны

башенные

т

грузоподъ-

емности

4,1

2,06

2,46

6,2

5,24

5,24

4,93

1,27

5,33

6,8

7,24

9

Краны

гусеничные

То же

14,16

2,8

4,1

9,65

8,65

10,15

10,82

-

2,54

8,65

6,75

10

Краны

пневмоколесные

“

5,21

1,93

3,67

7,46

4,87

6,12

6,37

1,08

13,25

5,43

7,31

11

Краны

автомобильные

“

7,02

5,92

3,93

7,89

9,55

8,12

7,32

7,81

2,83

5,76

8,24

12

Краны

железно-

дорожные

“

-

0,51

-

0,68

0,65

0,72

0,17

-

-

0,27

0,64

13

Краны

тракторные

“

0,03

0,16

-

0,54

0,1

0,1

0,11

0,98

0,24

0,25

0,53

14

Трубоукладчики

“

7,17

1,31

-

5,95

4,17

5,14

4,75

-

1,43

5,4

5,86

15

Подъемники

строительные

“

0,22

0,03

-

0,33

0,23

0,22

0,27

-

0,29

0,25

0,22

16

Погрузчики

одноковшовые

“

0,36

0,57

-

3,17

1,7

1,7

1,54

-

2,38

1,62

1,36

17

Автопогрузчики

шт.

0,23

0,21

1,47

0,17

0,03

0,2

0,21

-

0,32

0,17

0,24

18

Компрессоры

передвижные

куб.м/мин. производи-

тельности

8,28

5,25

-

7,94

11,14

7,14

5,7

1,66

5,34

13,33

3,8

19

Электростанции

передвижные мощностью

30 кВт и выше

кВт

мощности

7,81

8,2

-

0,49

10,42

5,84

4,39

82,59

1,79

15,69

6

Таблица 2

Жилищное и культурно-бытовое строительство

N

п.п.

Машины

Единица

измерения

В

сельской местности

В городах, рабочих поселках городского типа с населением до 500 тыс. жителей

В крупных городах

с населением свыше 500 тыс.жителей

1

2

3

4

5

6

1

Экскаваторы одноковшовые

с ковшом

емкостью до

2,5 куб.м,

включая

тракторы с навесным экскаваторным оборудованием

куб.м

емкости

ковша

0,43

0,38

0,39

2

Экскаваторы многоковшовые

шт.

0,02

0,04

0,04

3

Скреперы

куб.м

емкости ковша

0,133

0,075

-

4

Бульдозеры

шт.

условной

мощности

100л.с.

2,3

1,3

1,02

5

Автогрейдеры

шт.

0,49

0,15

0,08

6

Сваебойное оборудование

“

0,182

0,024

0,024

7

Бурильные и бурильно-

крановые машины

“

0,16

0,12

0,08

8

Краны

башенные

т

грузоподъ-

емности

6,4

7,5

8,45

9

Краны

гусеничные

То же

2,6

2,35

3

10

Краны пневмо-

колесные

“

2,2

5,71

3,75

11

Краны автомо-

бильные

“

14,02

7,64

4

12

Краны

тракторные

“

0,2

-

0,08

13

Трубоукладчики

“

0,13

0,26

1,25

14

Подъемники строительные

“

0,69

0,39

0,47

15

Погрузчики одноковшовые

“

1,013

0,49

0,38

16

Автопогрузчики

шт.

0,174

0,12

0,25

17

Компрессоры передвижные

куб.м/мин. производи-

тельности

3,96

4,84

4,7

18

Электростанции передвижные мощностью

30 кВт и выше

кВт

мощности

8,97

8,47

9

Таблица 3

Энергетическое строительство

N п.п.

Машины

Единица измерения

Гидро-

электро-

станции

Тепловые электро-

станции

Атомные электро-

станции

Линии

электро-

передачи

1

2

3

4

5

6

7

1

Экскаваторы одноковшовые с ковшом

емкостью до

2,5 куб.м,

включая

тракторы с навесным экскаваторным оборудованием

куб.м

емкости

ковша

0,968

0,42

1,023

0,41

2

Экскаваторы многоковшовые

шт.

0,045

0,022

0,067

0,002

3

Скреперы

куб.м

емкости

ковша

1,93

0,65

1,48

0,21

4

Бульдозеры

шт.

условной мощности

100 л.с.

1,8

1,04

1,55

1,42

5

Автогрейдеры

шт.

0,129

0,058

0,126

-

6

Сваебойное оборудование

“

0,196

0,15

0,15

0,22

7

Бурильные и бурильно-

крановые

машины

“

2,2

0,15

0,15

2,53

8

Краны

башенные

т

грузоподъ-

емности

6,75

3,22

12,08

-

9

Краны

гусеничные

То же

8

7,98

15,19

0,42

10

Краны пневмоколесные

“

3,35

1,97

4,5

0,18

11

Краны автомобильные

“

6,96

5,1

10,5

24,14

12

Краны железно-

дорожные

“

0,9

1,49

1,5

0,32

13

Краны тракторные

“

1,39

1,22

1,22

8,63

14

Трубоукладчики

“

1,66

0,77

1,07

0,44

15

Подъемники строительные

“

0,26

0,38

0,723

0,023

16

Погрузчики одноковшовые

“

1,13

0,32

0,5

0,035

17

Автопогрузчики

шт.

0,23

0,17

0,25

0,14

Таблица 4

Транспортное строительство

N п.п.

Машины

Единица изме-

рения

Желез-

ные дороги

Гидро-

техни-

ческие соору-

жения

Мосты

Тоннели и метропо-

литены

Автомо-

бильные

дороги союзного значения

Электро-

монтаж-

ные

работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Экскаваторы одноковшовые с ковшом

емкостью до

2,5 куб.м,

включая

тракторы с навесным экскаваторным оборудованием

куб.м

емкости

ковша

1,03

0,61

0,41

0,3

0,67

0,09

2

Экскаваторы многоковшовые

шт.

0,11

0,068

-

0,007

0,034

0,87

3

Скреперы

куб.м

емкости

ковша

2,14

0,18

-

-

7,88

-

4

Бульдозеры

шт.

условной

мощности

100 л.с.

1,85

1,8

1,26

0,57

2,5

0,78

5

Автогрейдеры

шт.

0,34

0,11

0,09

0,04

1,45

-

6

Краны

башенные

т

грузоподъ-

емности

4,56

3,43

0,72

1,46

-

-

7

Краны

гусеничные

То же

1,82

5,78

18,76

1,67

0,67

-

8

Краны пневмоколесные

“

3,72

4,84

17,47

3,37

5,08

-

9

Краны автомобильные

“

13

6,73

17,29

5,27

6,39

8,77

10

Краны железно-

дорожные

“

7,51

0,96

13,15

0,57

-

2,61

11

Краны

тракторные

“

1,66

1,76

2,84

0,8

0,87

1,95

12

Погрузчики одноковшовые

“

0,348

0,156

0,174

0,069

-

-

13

Автопогрузчики

шт.

0,38

0,15

0,33

0,45

0,13

0,29

Примечание.   Нормы даны без учета потребности в машинах для строительства БАМа.

Таблица 5

Строительство объектов нефтяной и газовой

промышленности,

сельского хозяйства и связи

N п.п.

Машины

Единица

измерения

Нефтяная и

газовая промышлен-

ность

Сельское хозяйство

Связь

1

2

3

4

5

6

1

Экскаваторы одноковшовые с ковшом

емкостью до

2,5 куб.м,

включая

тракторы с навесным экскаваторным оборудованием

куб.м

емкости

ковша

0,62

1,12

0,33

2

Экскаваторы многоковшовые

шт.

0,3

0,11

0,87

3

Скреперы

куб.м

емкости

ковша

0,77

0,45

-

4

Бульдозеры

шт.

условной

мощности

100 л.с.

2,23

2,3

1,37

5

Автогрейдеры

шт.

0,13

0,38

0,03

6

Сваебойное оборудование

“

0,09

0,18

-

7

Бурильные и бурильно-

крановые

машины

“

0,53

0,45

1,64

8

Краны

башенные

т

грузоподъ-

емности

1,25

0,45

1,2

9

Краны

гусеничные

То же

3,49

2,66

0,21

10

Краны пневмоколесные

“

3,38

3,33

0,32

11

Краны автомобильные

“

10,28

18,798

12,27

12

Краны железно-

дорожные

“

0,15

0,06

-

13

Краны

тракторные

“

0,19

0,3

0,85

14

Трубоукладчики

“

53

0,5

0,02

15

Подъемники строительные

“

-

1,43

0,04

16

Погрузчики одноковшовые

“

0,3

0,56

0,03

17

Автопогрузчики

шт.

0,15

0,31

0,34

18

Компрессоры передвижные

куб.м/мин.

производи-

тельности

4

6,52

15,07

19

Электростанции передвижные мощностью

30 кВт и выше

кВт

мощности

54

78,05

21,97

Таблица 6

Монтажные работы в промышленном строительстве

(для организаций Минмонтажспецстроя СССР)

N

п.п.

Машины

Единица

измерения

Количество

1

Краны

башенные

т

грузоподъемности

2,69

2

Краны гусеничные

То же

23,56

3

Краны пневмоколесные

“

6,39

4

Краны автомобильные

“

10,18

5

Краны железнодорожные

“

0,285

Примечание.   Нормы рассчитаны на объемы работ без учета

капитального ремонта.